Корпорация «Диполь»

Трансформаторные подстанции 3D.

КТП открытого типа

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2015

Тренажер разработан для обучения и тестирования сотрудников, осуществляющих контроль технического состояния электроподстанций.

Содержание

ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3

1.1.	Назначение программы	3

1.2.	Характеристики программы	3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	3

2.1.	Эксплуатационные ограничения	3

2.2.	Установка программы	3

2.3.	Регистрация программы	4

2.4.	Использование программы	4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список неисправностей/дефектов и недочетов, смоделированных в имитационном тренажере «Трансформаторные подстанции 3D. КТП открытого типа»	6

# 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## Назначение программы

Назначением программной системы является обучение и тестирование сотрудников осуществляющих контроль над техническим состоянием электроподстанций.

## Характеристики программы

| Основные технические данные и характеристики |
| --- |
| Наименование параметра | Значение |
| Объем занимаемого места на жестком диске, Мб | 250 |
| Объем потребляемой оперативной памяти, Мб | 200 |

# 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## Эксплуатационные ограничения

- Процессор Pentium IV с тактовой частотой, не менее, ГГц – 2.

- Оперативная память объемом, не менее, Гб – 2.

- Жесткий диск объемом, не менее, Гб – 80.

- Операционная система Windows XP, 7, 8.

- Microsoft .NET Framework 2.0 (только для генерации ключей).

- DirectX 9.0c.

## Установка программы

ВНИМАНИЕ! Для установки программы нужно обладать правами системного администратора компьютера, на который проводится установка, или правами на запись в каталог C:\Program Files.

    - Установите в оптический привод ПК CD-диск, содержащий программу. После чего автоматически запускается программа установки ПО на компьютер. Если программа установки не запустится, а это зависит от настроек операционной системы, то осуществите следующие действия:

• нажмите на Панели задач (полоска внизу на Рабочем столе) ПК кнопку Пуск;

• в открывшемся меню нажмите кнопку Мой компьютер;

• в открывшемся окне дважды щелкните левой клавишей мыши по строке Х:\, где Х – это имя оптического привода в операционной системе;

• в открывшемся окне дважды щелкните левой клавишей мыши по файлу установки Setup.exe.

    - Следуйте инструкциям на экране ПК. В процессе установки последовательно устанавливаются программа виртуальных экспериментов, а затем необходимые для работы программные продукты. В процессе установки на Рабочем столе ПК и в Главном меню (меню Пуск) появится ярлык программы.

ВНИМАНИЕ! Процесс установки может быть достаточно длительным (5–15 мин), не перезагружайте компьютер в процессе установки программного обеспечения.

В конце установки программа сама предложит перезагрузить компьютер.

После того как процесс установки завершится, программное обеспечение имитационного тренажера «Трансформаторные подстанции 3D. КТП открытого типа» готово к использованию.

## Регистрация программы

    - Перед началом работы необходимо зарегистрировать программу. Для этого запустите ее с помощью ярлыка на Рабочем столе или из пункта меню Пуск\Программы. Выберите необходимое разрешение и качество графики. Нажмите кнопку Play!

    - В открывшемся окне скопируйте содержимое поля Идентификатор устройства в буфер обмена (выделите необходимую информацию, нажмите правую клавишу мыши, затем кнопку Копировать) и закройте программу.

    - Отправьте заявку на регистрацию ключа по адресу serialn@tacis-dipol.ru, указав название организации и свои контактные данные.

    - Дождитесь ответного письма с кодом активации (ключом).

    - Скопируйте полученный ключ в буфер обмена и снова запустите тренажер. Вставьте содержимое буфера обмена (кнопка Вставить) в поле Лицензионный ключ и нажмите кнопку Активировать.

## Использование программы

    - Для начала работы запустите программу с помощью ярлыка на Рабочем столе или из пункта меню Пуск\Программы. Выберите необходимое разрешение и качество графики. Нажмите кнопку Play!

    - Выберите режим работы: обучение или экзамен.

    - В режиме обучения вам будут показаны устройство подстанции и основные нарушения и неисправности, которые недопустимы при эксплуатации подстанции данного типа.

    - Управление в режиме обучения:

• вперед – кнопка «>» либо «D»;

• назад – кнопка «<» либо «A».

Выйти из режима можно, нажав кнопку Esc.

    - В режиме экзамена вы сможете перемещаться по виртуальному объекту и выявлять нарушения самостоятельно.

Для того чтобы начать экзамен, введите свои фамилию, имя и отчество и нажмите кнопку Старт.

Для отмены нажмите кнопку Выход, и вы окажетесь в Главном меню.

Отмечайте нарушения и неисправности в распечатанном акте осмотра подстанций.

Для проверки в тренажере предусмотрен отчет в виде акта осмотра подстанций с отмеченными нарушениями. Вы можете сравнить ваши результаты с верными.

    - Управление в режиме экзамена:

• вперед – кнопка «^» либо «W»;

• назад – кнопка «v» либо «S»;

• вправо – кнопка «>» либо «D»;

• влево – кнопка «<» либо «A».

• открыть дверь – левая кнопка мыши либо «E»;

управление камерой – перемещение мыши.

Проще всего осуществлять управление, используя только мышь и кнопку «^» («W»). Двигайтесь вперед с помощью кнопки «^» («W»), для движения вправо-влево поверните камеру в нужную сторону с помощью мыши и удерживайте кнопку «^» («W»).

    - Для осмотра элементов, расположенных высоко, необходимо камеру направить вверх и, нажимая клавишу «^» или «W», подняться на необходимую высоту. Аналогично осуществляется спуск, только камера направляется вниз.

    - Для просмотра записанных экзаменов перейдите в Главное меню программы, нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Shift + E. Откроется список пройденных экзаменов. Выделите мышкой нужную вам запись экзамена и нажмите кнопку Ок для загрузки конфигурации ошибок, представленной на выбранном экзамене. Для выхода из режима просмотра конфигурации ошибок определенного экзамена нажмите на клавиатуре кнопку Esc. Для возврата в Главное меню нажмите на клавиатуре кнопку Esc.

    - Для выхода в Главное меню из режимов «Экзамен» и «Обучение» нажмите клавишу Esc.

    - Для выхода из программы нажмите кнопку Выход в Главном меню программы.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Список неисправностей/дефектов и недочетов, смоделированных в имитационном тренажере «Трансформаторные подстанции 3D. КТП открытого типа»

В режиме экзамена обучающемуся представляется возможность провести осмотр 3D-модели подстанции (КТП открытого типа) с 10–15 неисправностями/дефектами/недочетами, случайным образом выбранными из общего списка.

Таблица 1

|  | Наименование дефекта/неисправности/недочета |
| --- | --- |
|  | Отсутствие маркировочных бирок на кабелях |
|  | Отсутствие знаков безопасности на дверях ячеек |
|  | Отсутствие утвержденной схемы соединений электрической сети подстанций в соответствии с ПТЭЭСС |
|  | Отсутствие в ячейках рабочей нулевой шины |
|  | Наличие загрязнений, налета, пыли и паутины на оборудовании КТП |
|  | Отсутствие на предохранителях надписи, указывающей номинальный ток плавкой вставки |
|  | Отсутствие цветового обозначения фаз |
|  | Не закрыты двери шкафов |
|  | Отсутствие наименования собственника на дверях КТП |
|  | Пониженный уровень масла (уровень масла не соответствует температурным нормам) |
|  | Течь масла из трансформатора/расширительного бачка/радиатора |
|  | Разрушение фундаментных/опорных конструкций |
|  | Отсутствие запирающего устройства на приводе РЛНД-10 ВЛ 10 кВ |
|  | Не выполнен обкос травы вокруг КТП |
|  | Заземление нейтрали трансформатора выполнено одним проводником с заземлением бака трансформатора |
|  | Отсутствие заземления корпуса КТП |
|  | Разрушение изоляторов на выводах трансформатора |
|  | Лопнувшее/грязное стекло маслоуказателя |
|  | Отсутствие на расширительном баке меток нормального уровня масла при различных температурах |
|  | Наличие следов воздействия дуги короткого замыкания на изоляторах/физические повреждения изоляторов (сколы) в ячейке |
|  | Отсутствие заземления отключающего привода и гибкой связи между приводной трубой и конструкцией под привод разъединителя |
|  | Отсутствие заземления траверс |
|  | Разрушение изоляторов на приемной траверсе РЛНД |
|  | Разрушение изоляторов подвижных/неподвижных контактов РЛНД |
|  | Отсутствие заземления разъединителя |
|  | Недопустимый провис провода от РЛНД до проходных изоляторов КТП |
|  | Нарушение целостности подвижного/неподвижного контакта РЛНД |
|  | Физические повреждения проходных изоляторов (сколы, трещины, следы дуги) |
|  | Отсутствие антикоррозионного покрытия на конструкции КТП |
|  | Отсутствие всесезонного защитного кожух трансформатора |
|  | Загрязнение корпуса трансформатора/радиатора |

|  | Отсутствие заземления корпуса КТП |
| --- | --- |
|  | Отсутствие диспетчерского наименования на дверях КТП |
|  | Отсутствие знаков безопасности на дверях шкафов 0,4 и 10 кВ |
|  | Оплавление изоляции наконечников внутри ячейки |
|  | Оплавление ножей главного рубильника |
|  | Физические повреждения опорных изоляторов внутри шкафов |
|  | Физические повреждения исходящей нулевой шины |
|  | Физические повреждения рубильников фидеров (оплавление, плохой контакт, перегрев) |
|  | Отсутствие уплотнителей дверей КТП |
|  | Отсутствие площадки обслуживания перед КТП |
|  | Заземление нулевой шины трансформатора на корпус КТП |
|  | Неудовлетворительное состояние проходных изоляторов РУ 10 кВ (сколы, оплавления, грязь) |
|  | Использование в РУ 0,4-10 кВ «жучков» вместо заводских калиброванных предохранителей |
|  | Нарушение целостности резиновых прокладок под изоляторами выводов (течь масла) |
|  | Отсутствие заземления приемной траверсы линии |